Zmiany do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego otrzymuje nowe brzmienie:

| lp. | PARAMETR | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanym urządzeniu - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Producent/kraj | PODAĆ |  |
|  | Model/typ | PODAĆ |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| I | PARAMETRY |  |  |
|  | Bezprzewodowy videolaryngoskop ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej min. 2” | TAK/PODAĆ |  |
|  | Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min. 450 | TAK/PODAĆ |  |
|  | Kamera CMOS | TAK |  |
|  | Źródło światła LED | TAK |  |
|  | Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii | TAK |  |
|  | Zasilanie baterią litową o czasie działania min. 180 min. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Wskaźnik konieczności wymiany baterii | TAK |  |
|  | Waga urządzenia max. 250 g | TAK/PODAĆ |  |
|  | Ochrona przed wnikaniem wody min. IPx7 | TAK |  |
|  | Dostępność łyżek sterylnych jednorazowego użytku w rozmiarach: 1,2,3,4 | TAK |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: min. 50 szt. łyżek sterylnych jednorazowego użytku w rozmiarze 3 | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy Zasady oceny oferty: Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt. Gwarancja 36 m-cy i więcej – 20 pkt. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat | TAK/PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny przez okres min. 8 lat | TAK/PODAĆ |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.  Wszystkie wymagane parametry Wykonawca ma jednoznacznie potwierdzić (kol. 3) i wskazać parametry oferowane (kol. 4)

…………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)   					      (podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)