Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

holtera ciśnienia tętniczego krwi

| lp. | PARAMETR | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Producent/kraj | PODAĆ |  |
|  | Model/typ | PODAĆ |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| I | PARAMETRY OGÓLNE - Rejestrator |  |  |
|  | Zakres mierzonego ciśnienia min.: – skurczowe 60 – 260 mmHG – rozkurczowe 40 – 220 mmHG | TAK/PODAĆ |  |
|  | Zakres mierzonego rytmu serca minimum 35-240/min | TAK/PODAĆ |  |
|  | Okres pomiaru min. 30 godzin lub min. 200 pomiarów | TAK |  |
|  | Możliwość transmisji danych za pomocą co najmniej USB | TAK |  |
|  | Możliwość czyszczenia pamięci rejestratora bez używania oprogramowania | TAK |  |
|  | Do wyboru min. 3 protokoły pomiaru z uwzględnieniem DZIEŃ/NOC programowane bez używania oprogramowania, tj: - faza dzienna co 15 minut, faza nocna co 30 minut - faza dzienna co 20 minut, faza nocna co 40 minut - faza dzienna co 30 minut, faza nocna co 60 minut | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania protokołu pomiaru na min. 4 etapy godzinowe | TAK |  |
|  | Waga urządzenia z akumulatorami max 200 g | TAK/PODAĆ |  |
|  | Ukryty włącznik/wyłącznik rejestratora w celu wyeliminowania przypadkowego wyłączenia urządzenia podczas badania | TAK |  |
|  | Wyświetlacz pokazujący godzinę w trakcie trwania rejestracji, z możliwością podglądu ostatniego pomiaru | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego uruchomienia dodatkowego pomiaru, poza automatycznie zaprogramowaną sekwencją | TAK |  |
|  | Możliwość natychmiastowego wypompowania mankietu | TAK |  |
|  | Sygnał dźwiękowy umożliwiający poinformowanie pacjenta o rozpoczęciu pomiaru | TAK |  |
|  | Zasilanie: max. 2 baterie typu AA lub max. 2 akumulatory typu AA | TAK/PODAĆ |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - mankiet dla dorosłych – obwód ramienia 24-32 cm, szer. mankietu 14 cm - 4 akumulatory AA - ładowarka do akumulatorów - walizka transportowa - etui z pasem | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |  |
|  | Możliwość podglądu po podłączeniu rejestratora do komputera zaprogramowanego protokołu oraz czy w rejestratorze znajdują się dane pomiarowe | TAK |  |
|  | Możliwość opracowania indywidualnego protokołu z podziałem na min. 4 fazy w ciągu doby | TAK |  |
|  | Możliwość określenia przedziałów godzinowych: - dzienne, - nocne, - przebudzenia | TAK |  |
|  | Możliwość analizy danych: trendów godzinowych, średnich | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego wykluczenia błędnych pomiarów z analizy | TAK |  |
|  | Możliwość wpisywania komentarzy do poszczególnych pomiarów | TAK |  |
|  | Zestawienia graficzne i tabelaryczne | TAK |  |
|  | Oznakowanie pomiarów wykonywanych automatycznie oraz pomiarów wykonywanych ręcznie | TAK |  |
| g | Możliwość edycji danych o pacjencie | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania leków zażywanych przez pacjenta (min. 5 pozycji) | TAK/PODAĆ |  |
|  | Możliwość generowania i edytowania opisu badania | TAK |  |
|  | Drukowanie raportów z możliwością dołączenia lub wykluczenia następujących danych: - prezentacja tabelaryczna - średnie godzinowe - podsumowanie statystyk - fazy | TAK |  |
|  | Raport końcowy zawierający min. następujące informacje: - łączny czas rejestracji - średnia ciśnienia z 24 h - średnia ciśnienia z godzin dziennych/nocnych - różnica ciśnień pomiędzy godzinami dziennymi i nocnymi - ilość ważnych pomiarów - procentowa ilość pomiarów przekraczających ustalone normy ciśnienia | TAK |  |
|  | Baza danych pacjentów | TAK |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce | TAK |  |

1. Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. Wszystkie wymagane parametry Wykonawca ma jednoznacznie potwierdzić (kol. 3) i wskazać parametry oferowane (kol. 4).

…………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)   					      (podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)