Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- VIDEO NASOFIBEROSKOP LARYNGOLOGICZNY

| lp. | PARAMETR | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY (parametry w oferowanym urządzeniu - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wygięcie końcówki od 130º do 150º góra dół | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Długość robocza od 300mm - 320mm | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Pole widzenia od 90º | TAK/PODAĆ |  |
| 4 | Średnica końcówki od 3 mm do 3,2mm | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Średnica wziernika od 2,9 mm do 3,0mm | TAK/PODAĆ |  |
| 6 | Czytnik kart SD: min.16GB | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Wyjście min. 2x video AV | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Wyjście min. 1x HDMI | TAK/PODAĆ |  |
| 9 | Rozdzielczość od 640x480px do 1024x768px | TAK/PODAĆ |  |
| 10 | Min. 2 przyciski funkcyjne na rękojeści (zdjęcia, filmy i balans bieli) | TAK/PODAĆ |  |
| 11 | Zintegrowana dioda LED | TAK |  |
| 12 | Kamera na końcu wziernika w technologii CMOS Chip | TAK |  |
| 13 | Procesor fiberoskopu z wbudowaną nagrywarką na kartę SD | TAK |  |
| 14 | Szerokość procesora od 35cm do 40 cm | TAK/PODAĆ |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 m-cy Zasady oceny oferty: Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt. Gwarancja 36 m-cy i więcej – 20 pkt. | TAK/PODAĆ |  |

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.  Wszystkie wymagane parametry Wykonawca ma jednoznacznie potwierdzić (kol. 3) i wskazać parametry oferowane (kol. 4)

B) WÓZEK ENDOSKOPOWY+ MONITOR

| lp. | PARAMETR | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY (parametry w oferowanym urządzeniu - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Uchwyt na monitor na wysokości od 140cm -150cm | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Szerokość półki 40cm - 45cm | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Głębokość 30cm – 35 cm | TAK/PODAĆ |  |
| 4 | Szerokość 60cm – 65 cm | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Wysokość 100cm – 110cm | TAK/PODAĆ |  |
| 6 | Wysuwana szuflada na akcesoria medyczne | TAK |  |
| 7 | Min. 2 półki na sprzęt medyczny | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Monitor 22º FULL HD, wyjścia HDMI: AV. DVI | TAK/PODAĆ |  |
| 9 | Min. 2 kuwety na endoskopy giętkie | TAK/PODAĆ |  |
| 10 | Min. 1 kuweta na endoskop sztywny | TAK/PODAĆ |  |
| 11 | Uchwyt na kamerę endoskopową | TAK |  |
| 12 | Podgrzewacz do endoskopów i lusterek | TAK |  |

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. Wszystkie wymagane parametry Wykonawca ma jednoznacznie potwierdzić (kol. 3) i wskazać parametry oferowane (kol. 4)

…………………………………				…………………………………………………

(miejscowość, data)   					      (podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)